## Slide 1: SŘ pro D a DM platný od 1.10.2016
SŘ –Díl 3
je nedílnou součástí SŘ FAI specifikující celosvětově jednotné požadavky pro plnění podmínek plachtařských odznaků, Diplomů FAI a rekordů v bezmotorovém létání. Obecná pojednání a pravidla jsou obsažena ve Všeobecném dílu SŘ FAI.
Díl 3 obsahuje:
Dodatek A – pro světové a další plachtařské soutěže
Dodatek B – požadavky na zařízení pro kontrolu letů – FR
Dodatek C – původce pro Oficiální pozorovatele a piloty pro lepší porozumění Dílu 3 popisující postupy, metody a výpočty. Nemá charakter předpisu.
Dodatek D – pravidla pro tvorbu světového žebříčku pilotů účastnících se soutěží pod patronací IGC
Dále se vydávají:
Dodatek AH - udávající aktuální koeficienty pro třídu Club a pro dvoumístné kluzáky
Pravidla pro SGP – popisující postupy pro Grand Prix na kluzácích

## Slide 2: SŘ pro D a DM - definice
PLACHTAŘSKÝ VÝKON z VÝCHOZÍHO BODU TRATI do KONCOVÉHO BODU TRATI
RAMENO Přímá spojnice mezi dvěma po sobě následujícími TRAŤOVÝMI BODY.
TRAŤ Všechna RAMENA PLACHTAŘSKÉHO VÝKONU.
UZAVŘENÁ TRAŤ TRAŤ, kde CÍLOVÝ BOD musí mít stejné umístění jako ODLETOVÝ BOD.
POZOROVACÍ OBLAST (OZ) Vzdušný prostor určující dosažení OTOČNÉHO BODU.
CYLINDR – poloměr 500m a neomezenou výšku se středem v OTOČNÉM BODU, nebo
SEKTOR – kvadrant s neomezeným poloměrem a výškou s vrcholem v OTOČNÉM BODU a orientovaný symetricky na vzdálenější straně od spojnic příletového a odletového ramene.
ODLETOVÝ (VÝCHOZÍ) BOD TRAŤOVÝ BOD, označující zahájení PLACHTAŘSKÉHO VÝKONU. Je to buď: a) BOD VYPNUTÍ b) deklarované souřadnice ODLETU c) FIX vybraný po letu.
OTOČNÝ BOD TRAŤOVÝ BOD mezi dvěma po sobě následujícími RAMENY.
CÍLOVÝ (KONCOVÝ) BOD TRAŤOVÝ BOD, označující konec PLACHTAŘSKÉHO VÝKONU. Je to buď: a) bod, ve kterém se kluzák zastaví při přistání, b) deklarované souřadnice CÍLE, c) FIX vybraný po letu, d) FIX, ve kterém byla uvedena pohonná jednotka do chodu.
ODLETOVÁ&CÍLOVÁ PÁSKA vodorovná čára o délce 1km se středem v ODLETOVÉM nebo CÍLOVÉM BODU. V každém případě je ODLETOVÁ PÁSKA kolmá na první RAMENO a CÍLOVÁ PÁSKA na poslední RAMENO. U VOLNÉ UZAVŘENÉ TRATI s použitím ODLETOVÉHO FIXU má CÍLOVÁ PÁSKA střed v ODLETOVÉM FIXU.

## Slide 3: SŘ pro D a DM - definice
ODLETOVÝ ČAS a VÝŠKA - Čas a výška (MSL), kde začíná PLACHTAŘSKÝ VÝKON, obojí podle typu PLACHTAŘSKÉHO VÝKONU a hlášeného typu ODLETOVÉHO BODU:
a. Pokud je požadován deklarovaný ODLETOVÝ BOD, ODLETOVÝ ČAS a VÝŠKA, musí být použity údaje z ODLETOVÉ PÁSKY v okamžiku, kdy ji kluzák protne ve směru prvního ramene.
b. Pokud deklarovaný ODLETOVÝ BOD není požadován, pro ODLETOVÝ ČAS a VÝŠKU mohou být použity údaje z BODU VYPNUTÍ, nebo, pro lety na DOBU TRVÁNÍ a pro lety na VOLNOU VZDÁLENOST, údaje FIXU určeného po letu jako ODLETOVÝ BOD.
CÍLOVÝ (KONCOVÝ) ČAS A VÝŠKA Čas a výška, ve kde končí PLACHTAŘSKÝ VÝKON, obojí podle typu PLACHTAŘSKÉHOVÝKONU a hlášeného typu CÍLOVÉHO BODU:
Pokud je cílem letu místo přistání, je CÍLOVÝM ČASEM čas přistání a CÍLOVOU VÝŠKOU je nadmořská výška místa přistání.
Pokud je požadován deklarovaný CÍLOVÝ BOD, nebo se jedná o jakýkoli volný let na UZAVŔENÉ TRATI, CÍLOVÝ ČAS a CÍLOVÁ VÝŠKA musí být použity z CÍLOVÉ PÁSKY v okamžiku, kdy ji kluzák protne ve směru posledního ramene.
Pokud deklarovaný CÍLOVÝ BOD není požadován, pro CÍLOVÝ ČAS a VÝŠKU mohou být použity buďto údaje z místa nastartování zdroje pohonu (MoP) nebo FIX vybraný jako CÍLOVÝ BOD, nebo čas v bodu přistání, podle toho, co nastane dříve.
DOBA TRVÁNÍ Doba, která uplynula mezi ODLETOVÝM ČASEM a CÍLOVÝM ČASEM.

## Slide 4: SŘ pro D a DM - definice
ZTRÁTA VÝŠKY Nadmořská VÝŠKA PŘÍLETU odečtená od nadmořské VÝŠKY ODLETU. Stanovení postupů při stanovení ztráty výšky: a. vzdálenost delší, než 100 kilometrů, kdy ztráta výšky překročí 1000m při použití barografických údajů, nebo překročí 900m při použití výškových údajů GPS, musí být z délky tratě odečten100 násobek výšky, o který byla tato hodnota překročena (rekordy – o 1000m) .
b. Pro lety v délce 100 kilometrů, nebo kratší, let je neplatný, pokud ztráta výšky přesáhne 1% vzdálenosti při použití barometrických údajů, nebo [1% traťové vzdálenosti minus 100m] při použití výškových údajů GPS.
c. rychlostní lety, kdy ztráta výšky překročí 1000 metrů - plachtařský výkon bude zneplatněn (platí pro rychlostní rekordy).
PŘEVÝŠENÍ Rozdíl: max. nadm.výška minus předchozí min. nadm. výška během PLACHT. VÝKONU.
PO-CYLINDR - OPRAVA Když je pro dosažení OTOĆNÉHO BODU použito OZ – CYLINDRU, jsou
délky příchozího RAMENE a odchozího RAMENE zkráceny o 500m.
OFICIÁLNÍ VZDÁLENOST Délka TRATI, zmenšená o OPRAVU u OZ a zmenšená o opravu ZTRÁTY VÝŠKY. OFICIÁLNÍ VZDÁLENOST musí být použita jako hlášená vzdálenost a rovněž pro počítání rychlosti na TRATI.

## Slide 5: SŘ pro D a DM - definice
POŽADAVKY NA ODZNAKY A REKORDY Všeobecně: elektronické letové údaje a PROHLÁŠENÍ jsou požadovány vždy, kromě stavu, kdy to vysloveně v pravidlech není požadováno. Omezení pro příslušné PLACHTAŘSKÉ VÝKONY u určených TRATÍ jsou individuálně definovány ve 2.2 pro odznaky (Kapitola 2) a v 3.1.5 a 3.1.6 pro rekordy (Kapitola 3) .
Druhy plachtařských výkonů
a) PŘEVÝŠENÍ PLACHTAŘSKÝ VÝKON podle 1.3.5 na příslušný odznak (viz 2.2.1c, 2.2.2c a 2.2.3c) nebo na rekord (viz 3.1.7a).
b) ABSOLUTNÍ NADMOŘSKÁ VÝŠKA PLACHTAŘSKÝ VÝKON pro získání maximální nadmořské výšky (viz 3.1.7b).
c) DOBA TRVÁNÍ PLACHTAŘSKÝ VÝKON požadovaný pro Stříbrný (2.2.1b) nebo pro Zlatý odznak (2.2.2b).
d) PŘÍMÁ VZDÁLENOST TRAŤ bez OTOČNÝCH BODŮ z BODU VYPNUTÍ, nebo z deklarovaného ODLETOVÉHO BODU.
e) PŘÍMÁ VZDÁLENOST DO CÍLE TRAŤ bez OTOČNÝCH BODŮ z deklarovaného ODLETOVÉHO
BODU do deklarovaného CÍLOVÉHO BODU.
f) VZDÁLENOST PŘES 3 OTOČNÉ BODY TRAŤ z BODU VYPNUTÍ, nebo z deklarovaného ODLETOVÉHO BODU do jakéhokoli typu CÍLOVÉHO BODU při použití jednoho až tří deklarovaných OTOČNÝCH BODŮ v jakémkoli pořadí.

## Slide 6: SŘ pro D a DM - definice
g) NÁVRATOVÁ TRAŤ UZAVŘENÁ TRAŤ pouze s jedním deklarovaným OTOČNÝM BODEM.
h) TROJÚHELNÍKOVÁ TRAŤ UZAVŘENÁ TRAŤ přes 2 nebo 3 deklarované OTOČNÉ BODY letěná v deklarovaném pořadí. Pokud jsou použity 3 OTOČNÉ BODY, délka TRATI je dána součtem délek ramen trojúhelníka mezi OTOČNÝMI BODY.
i) VOLNÁ VZDÁLENOST Let z jakéhokoli ODLETOVÉHO BODU do jakéhokoli CÍLOVÉHO (KONCOVÉHO) BODU.
j) VOLNÁ VZDÁLENOST PŘES 3 OTOČNÉ BODY let na VZDÁLENOST PŘES 3 OTOČNÉ BODY obsahující FIXY některých nebo všech OTOČNÝCH BODŮ.
k) VOLNÁ VZDÁLENOST NA TRATI S NÁVRATEM let na TRATI S NÁVRATEM obsahující FIXY některých nebo všech OTOČNÝCH BODŮ.
l) VOLNÁ VZDÁLENOST NA TROJÚHELNÍKU let NA TROJÚHLENÍKU obsahující FIXY některých nebo všech OTOČNÝCH BODŮ.
Přehled – viz tabulka
Vícenásobné požití traťových bodů OTOČNÝ BOD může mít stejné souřadnice, jako ODLETOVÝ BOD nebo CÍLOVÝ BOD. Je-li OTOČNÝ BOD použit dvakrát, pak musí být i v deklaraci výkonu uveden dvakrát.

## Slide 7: SŘ pro D a DM - odznaky
VŠEOBECNĚ
a. Lety na stříbrný, zlatý a diamantový odznak FAI, stejně jako lety k získání diplomů jsou mezinárodními měřítky výkonů, které není třeba obnovovat. Jsou vydávány každým NAC, který musí udržovat rejstřík letů, které ověřil se zachováním jména pilota, jeho národnosti a údaje a podrobností o každém letovém výkonu.
b. Požadavek na vzdálenost musí odpovídat oficiální vzdálenosti.
c. Pilot musí být v kluzáku sám.
POŽADAVKY NA ODZNAKY
Stříbrný odznak Stříbrného odznaku je dosaženo při splnění následujících plachtařských výkonů:
a. STŘÍBRNÁ VZDÁLENOST let na přímé trati nejméně 50 kilometrů od místa vypnutí.
Stříbrná vzdálenost by neměla být letěna s využitím vedení jiným pilotem.
b. STŘÍBRNÁ DOBA TRVÁNÍ let v délce trvání alespoň 5 hodin,
c. STŘÍBRNÁ VÝŠKA převýšení alespoň 1000 metrů.
Zlatý odznak Zlatého odznaku je dosaženo při splnění těchto plachtařských výkonů:
ZLATÁ VZDÁLENOST let na vzdálenost nejméně 300 kilometrů, jak je uveden výše (d) až h)).
ZLATÁ DOBA TRVÁNÍ let v délce trvání alespoň 5 hodin
c. ZLATÁ VÝŠKA převýšení nejméně 3000 metrů.

## Slide 8: SŘ pro D a DM - odznaky
Diamanty Jsou tři diamanty; každého může být dosaženo zvlášť při splnění jednoho z níže uvedených plachtařských výkonů a každý může být vsazen do stříbrného,nebo zlatého Odznaku:
a. DIAMANTOVÝ CÍL let na vzdálenost nejméně 300 km na návratové (g) nebo trojúhelníkové trati (h).Neexistuje žádné omezení na geometrický tvar trojúhelníku.
b. DIAMANTOVÁ VZDÁLENOST let na vzdálenost nejméně 500 km, jak je definováno v d) až h),
c. DIAMANTOVÁ VÝŠKA - převýšení nejméně 5000 metrů.
Lety na diplomy FAI lety na diplomy jsou takové lety, jejichž délka je minimálně 750 km a delší s přírůstkem po 250 km. Může být použita jakékoli trať definovaná v 1.4.2d až po 1.4.2h. Každý Diplom je udělen jednou, a to za vzdálenost nejblíže nižší, než je uletěná vzdálenost.
Registrace odznaků se 3 Diamanty a za Diplomy Při splnění 3 Diamantů nebo jakéhokoli letu na Diplom NAC poskytne FAI letové údaje ze svého národního rejstříku . Na to FAI uvede jméno pilota v mezinárodním rejstříku a ocení pilota speciálním Diplomem s vyznačením příslušných letů.
Český dodatek:
Aeroklub České republiky vede rejstříky splněných podmínek v souladu s odstavci Kapitoly 2 a vydává následující odznaky: Stříbrný odznak, Zlatý odznak, Zlatý odznak se třemi diamanty, Zlatý odznak za 750km, Zlatý odznak se třemi diamanty za 750km, Zlatý odznak se třemi diamanty za 1000km.

## Slide 9: SŘ pro D a DM - odznaky
Povolené druhy letových zapisovačů úroveň 3 (pro „Diamanty“) nebo vyšší.
Kontrolující NAC může schválit použití zapisovače polohy (PR) pro stříbrný, nebo zlatý odznak.
Pro lety na Diplomy se vyžadují FR úrovně 2 („všechny odznaky a Diplomy za vzdálenost“) a vyšší.
Pokud je za letu na palubě více než jeden FR/PR, pouze ty, které jsou vybrané pilotem pro použití a které byly zkontrolovány OO musí být použity pro podání důkazů o letu. OO si musí zapsat typ a výrobní číslo každého kontrolovaného FR/PR.
Povinnosti Oficiálního pozorovatele (OO) S výjimkou kontroly před letem u letů na délku trvání a letů na převýšení musí OO provést veškeré činnosti před letem a po letu a zpracovat údaje pro hlášení na odznaky podle pravidel SŘ3 a podle postupů dle dokumentů pro schvalování FR/PR. To lze provést více OO najednou.
POŽADAVKY NA DEKLARACI Deklarace je požadovaná pro všechna hlášení na odznaky zaznamenávaná jakýmkoli FR nebo PR. Deklarace: elektronická(zaznamenaná ve FR), psaná (papír), nebo zadaná přes internet (email, nebo přes web).
Deklarace může být vytvořena v jakékoli době před letem a ta, která je vytvořena jako poslední před vzletem, je ta jediná platná pro tento let.
Jsou-li pro jednotlivý let vytvořeny vícenásobné papírové, nebo internetové deklarace, originál každé papírové deklarace a elektronická kopie každé internetové deklarace musí být přidán k hlášení.

## Slide 10: SŘ pro D a DM - odznaky
Je-li informace o pilotovi nebo o kluzáku v deklaraci ve FR vynechána nebo nesprávná, pak pouze pro hlášení na Stříbrný nebo Zlatý odznak má přednost certifikát OO potvrzující správný údaj.
Obsah deklarace
Pro všechna hlášení zaznamenaná FR nebo PR:
a. Datum letu.
b. Jméno pilota.
c. Typ kluzáku, jeho registrační značka nebo výrobní číslo, nebo jedinečné soutěžní číslo.
d. Výrobce, model a výrobní číslo let. zapisovače (FR) tak, jak je zaznamenáno v souboru .igc pro daný let. Když je použit PR, výrobce, model a výr. číslo tak jak je potvrzeno OO před letem.
Navíc, pro hlášení letu jiné, než na dobu trvání, na převýšení a na vzdálenost jinou, než přímou:
e. souřadnice traťových bodů.
Navíc, pro jakékoli hlášení pomocí záznamu FR (PR), když je použita deklarace v papírové formě:
f. Podpisy pilota a OO s datem a časem podpisu.

## Slide 11: SŘ pro D a DM - odznaky
POŽADAVKY NA LETOVÉ DŮKAZY
Důkaz o času Musí být použity údaje GPS času, v podstatě shodné s nezávislým důkazem potvrzujícím čas vzletu. Let na dobu trvání 5 hodin - bez FR nebo PR, ale pod neustálou kontrolou OO, který kontroluje let podle 4.3.3. (OO musí dosvědčit jak vzlet, tak přistání a potvrdit čas vypnutí spolu s nutností doplnit dostupné důkazy, jako je letová dokumentace uchovávaná v místě vzletu a přistání pro potvrzení nepřerušeného letu.)
Důkaz o poloze
BOD VYPNUTÍ Bod vypnutí (nebo zastavení MoP) - dle zaznamenaných letových údajů. Jakmile je to po vypnutí možné, měl by pilot potlačit, nebo udělat sestupnou zatáčku, aby z údaje byl jasně poznat bod vypnutí. Bod vypnutí musí být určen na začátku tohoto sestupu nebo zatáčky. Viz SŘ3 C – 10.8a.
ODLETOVÁ/CÍLOVÁ PÁSKA Kde je požadována odletová a/nebo cílová páska, důkaz o poloze z FR nebo PR musí ukázat, že ji kluzák proletěl. Odletová a/nebo cílová páska není požadovaná pro lety na dobu trvání, přímou vzdálenost nebo vzdálenost přes 3 OB.
DOSAŽENÉ OTOČNÉ BODY Důkaz o poloze z FR nebo PR musí prokázat, že fix byl zaznamenán uvnitř OZ, nebo že přímá spojnice po sobě následujících fixů protíná OZ.
CÍLOVÝ FIX Pokud je hlášen cílový fix, jeho poloha musí být vzata z údajů GPS.

## Slide 12: SŘ pro D a DM - odznaky
    Důkaz o nadmořské výšce
Musí být použita barografická data z kalibrovaného FR, pokud jsou k dispozici. Pokud nejsou, nebo uběhla kalibrační perioda, pak je možno pro Stříbrné a Zlaté výkony použít výšková data GPS z FR nebo PR s tím, že se použije 100 m rezerva pro všechny požadavky Řádu na tlakovou výšku (např. převýšení min. 1100m pro stříbrnou výšku). Viz SŘC-3.3.
Nadmořská výška, ve které kluzák protne odletovou, nebo cílovou pásku se určí jako lineární interpolace nadmořských výšek v posledním fixu před a prvním fixem po protnutí pásky.
Důkaz o době trvání
Jestliže je let na dobu trvání na odznak proveden pod nepřetržitým dohledem OO, nejsou potřeba žádná výšková data z FR/PR. Výkon na dobu trvání je neplatný, pokud ztráta výšky je větší, než 1000m při použití barometrických údajů, nebo větší, než 900m při použití výšk. údajů GPS.
Nepřetržitost letu Údaje o poloze z FR/PR musí ukázat, že kluzák během plachtařského výkonu nepřistál, a zdroj pohonu (MoP) nebyl použit. Přerušení v údajích o nadmořské výšce nezpochybní prokázání nepřetržitosti letu, jestliže OO a NAC nabydou přesvědčení, že nechybí žádná kritická data a důkaz je nezpochybnitelný. Důkaz o nepřetržitosti letu lze také vyhodnotit z časového záznamu výškových údajů GPS.
Časové meze pro kalibraci barografu funkce barometrického čidla ve FR / PR (pokud je zabudován) musí být kalibrována v průběhu 5 let před letem, nebo během dvou měsíců po letu.

## Slide 13: SŘ pro D a DM - odznaky
Záznamové postupy FR/PR: OO by měl znát používané způsoby potvrzování u jakéhokoli použitého FR. Pro každý použitý FR musí OO:
PŘED LETEM - zkontrolovat zabudování každé jednotky podle jejího schvalovacího dokumentu včetně zapečetění, pokud je to nutné. Rychlost záznamu (vzorkování) musí být nastavena na hodnotu min. 1x/min. Musí si také zaznamenat typ a výrobní číslo každého nezávislého záznamníku MoP, který je použit.
VZLET A PŘISTÁNÍ - použít důkazů nezávislých na zařízeních FR nebo PR pro ověření časů a bodů vzletu a přistání, jména pilota, typu kluzáku a jeho registrační značky. Pokud místo přistání není potvrzeno svědky, OO musí vyplnit certifikát o přistání.
PO LETU - Po přistání zkontrolovat veškeré pečeti, které byly aplikované. Musí provést nebo dozorovat stažení letových údajů z každého zařízení a dále musí zkontrolovat, že letové údaje jsou úplné a že lze z důkazů určit fixy o dosažení traťových bodů specifikovaných ve hlášení na odznak. Analýzu souboru .igc může provést jakákoli znalá osoba (Annex C, část 10).
Důkaz o chodu zdroje pohonu (MoP) U letu s mot. kluzákem je OO povinen potvrdit prostředky, které jsou k dispozici, že zdroj pohonu nebyl během plachtařského výkonu použit. Důkazem je splnění podmínek dle schvalovacího dokumentu použitého záznamového zařízení pro MoP.
Postup výpočtu vzdálenosti Jestliže dosažená vzdálenost zřetelně přesahuje požadavek, lze použít hodnotu vypočtenou softwarem pro analýzu letu. Pro lety na Diplomy delší, než 1000 km, nebo pokud přesná vzdálenost je kritická pro dosažení plachtařského výkonu, pak je nutné použít kalkulátor FAI (FAI World distance calculator) založený na zemském modelu WGS84. Viz SŘ3C-1.7c.

## Slide 14: SŘ pro D a DM - SVĚTOVÉ PLACHTAŘSKÉ REKORDY
VŠEOBECNĚ pro rekordy je nutné použít pouze FR k tomu určené
U pokusů o rekord není požadováno žádné oznámení předem
pilot musí být držitelem platné Sportovní licence FAI vydané NAC nebo FAI
Kromě letů s posádkou definovaných v SŘ 3 musí být pokus o světový rekord nejprve schválen jako národní rekord – to pro kontinentální rekord neplatí. Národní rekordy jsou kontrolovány NAC a mohou se lišit nebo mohou být doplněny ke světovým nebo kontinentálním rekordům.
Používají se oblasti jednotlivých Kontinentů definované v GS-2.5, s výjimkou části Ruska, ležícího východně od 61.poledníku, která bude přidělena do Asie. Let křižující hranici mezi kontinenty bude přidělen regionu, ve kterém začal.
Jestliže je doloženo, že jakákoliv osoba, která měla, co do činění s pokusem o rekord, pozměnila, zatajila nebo jakýmkoli jiným způsobem zkreslila důkazy s podvodným záměrem, pak rekordní pokus musí být prohlášen za neplatný. FAI zruší platnost sportovních licencí všech viníků z důvodu podvodu a může jim doživotně nebo na určitý časový interval zrušit udělená ocenění, rekordy, tituly apod. NAC může být požádán, pokud je to odůvodněné, aby zrušil platnost oprávnění příslušného oficiálního pozorovatele/ů (OO).
KATEGORIE, TŘÍDY A DRUHY REKORDŮ
Kategorie rekordů se týkají pilota, třídy rekordů kluzáku, druhy rekordů hlášeného plachtařského výkonu. Vznikne-li nová třída a druh rekordu, IGC stanoví minimální úroveň a zveřejní ji.
Kategorie pilotů Všeobecná kategorie se týká všech pilotů. V ženské kategorii musí všechny osoby na palubě kluzáku být ženy.

## Slide 15: SŘ D a DM - SVĚTOVÉ PLACHTAŘSKÉ REKORDY
Třídy rekordů - kluzáky
a. VOLNÁ - jakýkoli kluzák třídy D FAI
b. 15 METRŮ - jakýkoli kluzák třídy D FAI, jehož rozpětí není větší, než 15 000 mm
c. 13,5 METRŮ - jakýkoli kluzák třídy D FAI, jehož rozpětí není větší, než 13 500 mm
d. ULTRALEHKÝ - jakýkoli kluzák třídy D FAI, jehož vzlet. hmotnost není větší, než 220kg. (Kluzák třídy MICROLIFT je ULTRALEHKÝ s plošným zatížením menším než 18kg/m2 . Tato třída nemá samostatné rekordy).
Vícemístné kluzáky a motorové kluzáky
a. Když je použit vícemístný kluzák, celá letová posádka musí být uvedena v deklaraci FR, plným jménem ve formuláři hlášení a jednotlivé osoby musí být nejméně čtrnáctileté. FAI uvede v rejstříku rekordů jmenovitě jen ty členy letové posádky, kteří jsou držitelé Sport. licence FAI.
b. Když pilot a letová posádka hlásí světový rekord na vícemístném kluzáku, může vystupovat jako tým. V tomto případě musí mít každý člen posádky Sportovní licenci a rekord bude zapsán na určeného velitele letu.
Označování rekordů Rekordy kluzáků jsou označeny kódem. První je kódové písmeno FAI pro kluzáky (D), následně označení třídy, a dále označení kat. pilota (všeobecná nebo ženská).
Rekordy kluzáků Volné třídy označeny přidáním písmene O.
Rekordy kluzáků třídy 15 m označeny přidáním číslic 15.
Rekordy kluzáků třídy 13,5 m označeny přidáním písmene 13.
Rekordy kluzáků třídy ULTRALEHKÝ označeny přidáním písmene U.
Všeobecná kategorie pilotů je označena písmenem G, Ženská kategorie pilotů písmenem F.
Příklady: D13F - Plachtění, třída 13,5, Ženy, D15G - Plachtění, Třída 15 m, Všeobecná

## Slide 16: SŘ D a DM - SVĚTOVÉ PLACHTAŘSKÉ REKORDY
Rekordy na vzdálenost Hlášení o novém rekordu musí převýšit stávající hodnotu o 1 km. Jestliže ztráta výšky (LoH) mezi bodem odletu a cílovým bodem je větší, než 1000 metrů, dosažená vzdálenost musí být zkrácena o 100*(LoH – 1000) metrů, a tím je určena oficiální vzdálenost.
a) Cílová vzdálenost Deklarovaný odletový a cílový bod bez otočných bodů
b) Volná vzdálenost Jakýkoli odletový a cílový bod bez otočných bodů
c) Návratová vzdálenost Uzavřená trať s jedním deklarovaným otočným bodem
d) Volná návratová vzdálenost Uzavřená trať s jedním otočným bodem, určeným z fixů (polohy)
e) Vzdálenost přes 3 OB 1 až 3 deklarované otočné body
f) Volná vzdálenost přes 3 OB 1 až 3 OB určené z fixů
g) Vzdálenost na trojúhelníku uzavřená trať s 2 nebo 3 deklarovanými OB
h) Volná vzdál. na trojúhelníku uzavřená trať s 2 nebo 3 OB určenými z fixů
Rychlostní rekordy Hlášení o novém rekordu musí převýšit stávající hodnotu o 1 km/h. Ztráta výšky mezi bodem odletu a cílovým bodem větší než 1000 metrů zneplatní plachtařský výkon.
Rychlost na návratové trati Trať uvedená pod c) se vzdáleností 500km, nebo násobků 500km.
Rychlost na trojúhelníku Trať uvedená pod g) se vzdáleností 100, 300, 500, 750, 1250km, nebo násobky 500 km. Rekord může být ohlášen pro deklarovanou trať a pro jakýkoli kratší trojúhelník odpovídající požadavkům na jeho délku ramen.

## Slide 17: SŘ D a DM - SVĚTOVÉ PLACHTAŘSKÉ REKORDY
Výškové rekordy Hlášení o novém rekordu musí převýšit stávající hodnotu o 1% při použití tlakových údajů, nebo 150m při použití údajů GPS. Výškové rekordy jsou omezeny pouze pro Volnou třídu:
a. Převýšení – viz definice
Absolutní nadmořská výška Musí dojít k převýšení alespoň 5000m nad nadm. výškou startu.
Geometrické rozměry trojúhelníku Pro trojúhelníkové a volné trojúhelníkové tratě 750km nebo více musí každé rameno měřit 25% až 45% oficiální vzdálenosti. Pro tratě kratší než 750km nesmí být žádné rameno kratší, než 28% oficiální vzdálenosti.
Obsah deklarace Pro všechny rekordní lety je požadovaná deklarace obsahující informace uvedené níže. Platná je pouze poslední deklarace k tomuto letu vytvořená před vzletem.
a. Datum letu
Jméno velitele letadla a posádky, pokud je.
Typ kluzáku, jeho registrační značka, nebo výrobní číslo, nebo unikátní soutěžní číslo dané NAC.
Výrobce, model a výrobní číslo letového zapisovače FR.
Souřadnice traťových bodů, pokud je požadováno.
Deklarace z více než jednoho FR Musí být předložen soubor .igc z každého kontrolovaného FR. Kromě záznamu času deklarace musí být deklarace úkolu identické. FAI si vyhrazuje právo neuznat jakékoli hlášení, kde je pochybnost o platnosti deklarace.

## Slide 18: SŘ D a DM - SVĚTOVÉ PLACHTAŘSKÉ REKORDY
NEPŘETRŽITOST LETU
a. Letové údaje musí dokázat, že nedošlo k mezipřistání kluzáku, a že nebyl použit zdroj pohonu
(MoP) během plachtařského výkonu.
b. Přerušení barografických údajů nezpochybní důkaz o nepřetržitosti letu, pokud OO a NAC nabydou přesvědčeni, že nechybí žádné kritické údaje a že důkaz zůstává nezpochybnitelný.
Pozn.: Důkaz o nepřetržitosti letu lze vyhodnotit z časového záznamu výškových údajů GPS.
VÝPOČTY A KALIBRACE
Jakoukoli nepřesnost měření nebo výpočtu vztahující se k letovým údajům je třeba vyložit tak, aby znamenala maximální znevýhodnění pilota. Minimální údaje požadované pro jednotlivý typ plachtařského výkonu je stanoven v přihlašovacích formulářích pro rekord.
Časové meze pro kalibraci barografu Barografická funkce FR musí být kalibrována během pěti let před letem nebo v průběhu dvou měsíců následujících po letu, aby bylo možné přihlásit rekordy na vzdálenost a rychlost. Obě kalibrace jsou pak požadovány pro výškové rekordy, nebo převýšení, ta méně výhodná se použije pro výpočty.
Model země a výpočty vzdálenosti Pro záznam veškerých údajů o poloze musí být použit zemský model WGS84 a geodetická délka čáry (čar) spojující(ch) po sobě jdoucí traťové body musí být použita pro stanovení délky ramene (ramen).

## Slide 19: SŘ D a DM - SVĚTOVÉ PLACHTAŘSKÉ REKORDY
POŽADAVKY NA DŮKAZY O LETU
Pokud je za letu na palubě více než jeden FR, pouze ty, které jsou vybrané pilotem pro použití a které byly zkontrolovány OO musí být použity pro podání důkazů o letu a soubor .igc z každého z nich musí být analyzován. OO si musí zapsat typ a výrobní číslo každého kontrolovaného FR.
Soubor .igc musí být z kontrolovaného FR, schváleného na úroveň „všechny lety“. OO musí znát příslušný schvalovací dokument. Podmínky pro schvalování letových zapisovačů jsou popsány v Kapitole 1 SC3B.
Důkaz o času údaje GPS, odlet a přílet – lineární interpolace ze dvou fixů
Důkaz o poloze BOD VYPNUTÍ – viz odznaky
ODLETOVÁ / CÍLOVÁ PÁSKA – viz odznaky
DOSAŽENÍ OTOČNÝCH BODŮ – viz odznaky
Důkaz o nadmořské výšce
a. Do výšky 15 000 metrů se musí použít tlakové údaje z FR.
b. Nad 15 000 metrů se musí použít výškové údaje z FR, který byl schválen pro použití ve vysokých nadmořských výškách (HAFR). Postupy najdete v Annexu B a v Technických specifikacích IGS pro letové zapisovače (FR).
c. Pro výškové lety musí být zaznamenány jak údaje GPS, tak tlaková výška. Výsledné křivky obou těchto zdrojů si musí odpovídat, aby bylo zajištěno, že v tomto důkazu neexistuje žádná anomálie.
d. Pokud se jedná o rekord na převýšení, kdy horní hranice je výš, než 15 000 metrů, musí se pro důkaz o spodním bodu použít také údaje z GPS.
e. Nadmořská výška, ve které kluzák protne odletovou nebo cílovou pásku, se určí lineární interpolací mezi nadmořskými výškami v posledním fixu před protnutím a prvním fixem po protnutí.

## Slide 20: SŘ D a DM - SVĚTOVÉ PLACHTAŘSKÉ REKORDY
Důkaz o chodu zdroje pohonu (MoP) a postupy pro zapisovač MoP
OO musí potvrdit v Formuláři pro rekord D, že použité prostředky určují, že zapisovač MoP pracoval správně.
Postupy pro práci s letovým zapisovačem FR Aby si udržel kontrolu nad FR a zaznamenanými údaji, musí OO postupovat PŘED LETEM, při VZLETU A PŘISTÁNÍ a PO LETU podle podrobného postupu uvedeného v kapitole pro Rekordy.
ANALÝZA DAT s výjimkou člena letové posádky musí být analýza letových údajů provedena osobou schválenou NAC. Analyzující si musí být jist, že existují příslušné důkazy potvrzující plachtařský výkon. Fixy dosažených traťových bodů musí být stanoveny z důkazu z FR a specifikovány v prohlášení. Průvodce analýzou je uveden v SC3C-10.
FORMULÁŘE FAI PRO HLÁŠENÍ REKORDŮ musí být použity platné Oficiální formuláře FAI, schválené IGC (na web stránce IGC http://www.fai.org/gliding). Pro národní rekordy může NAC vydat vlastní formuláře, podobné verzi FAI. Formuláře A – E.
ČASOVÉ LHŮTY PRO OHLAŠOVÁNÍ REKORDŮ FAI musí obdržet oznámení v průběhu sedmi dnů po uskutečnění letu (prodloužení – prezident IGC). NAC musí zaslat dokumentaci – hlášení tak, aby se dostala na FAI v průběhu 120 dní od data uskutečnění letu, pokud není prezidentem IGC povolena delší lhůta (viz GS-6.8.1).

## Slide 21: SŘ D a DM - OFICIÁLNÍ POZOROVATELÉ A CERTIFIKACE
Národní kontrola leteckých sportů (NAC) je orgán úředně odpovědný za národní činnosti ve sportovním letectví, jako například za vystavování Sportovních licencí. Potvrzování národních rekordů a další odpovědnosti jsou často delegovány na národní plachtařské orgány. Každý takový orgán se považuje za NAC.
ORGANIZUJÍCÍ NAC NAC je odpovědný za vydávání Sportovní licence pilotovi podle jeho národnosti nebo místa pobytu. Tento NAC, označený jako organizující NAC, potvrzuje uskutečnění výkonu pilota a v případě Mezinárodního rekordu také dokumentaci dodávanou na FAI, bez ohledu na to, kde byl pokus o rekord uskutečněn.
KONTROLUJÍCÍ NAC Pokud je rekordní let nebo let na odznak zahájen i ukončen v jiné zemi, než v zemi organizujícího NAC, pak NAC hostitelské země musí provést kontrolu letu a může zplnomocnit Oficiální pozorovatele organizujícího NAC, aby jednali v jeho zastoupení, pokud se tak rozhodne. Pokud je to povoleno kontrolujícím NAC, tento Oficiální pozorovatel může doručit kompletní hlášení o letu přímo organizujícímu NAC.
Jestliže kontrolující NAC v dané zemi neexistuje, nebo je neaktivní, organizující NAC může převzít odpovědnost za kontrolu letů na rekord nebo odznak v takové zemi. Pokud si není organizující NAC jist současným statutem té země v rámci FAI, musí kontaktovat sports@fai.org (nebo, pokud není FAI Sports dosažitelné, sec.gen@fai.org).

## Slide 22: SŘ D a DM - OFICIÁLNÍ POZOROVATELÉ A CERTIFIKACE
POŽADAVKY NA OFICIÁLNÍ POZOROVATELE (OO) - Pověření a pravomoc (ředitel závodu), Povinnosti (dodržování SŘ), Kompetence, Střet zájmů (osobní zájem, nepotvrzovat sám sobě)
KONTROLA LETU a OVĚŘOVÁNÍ – před letem, po letu, ověřování, a dále nové znění:
Kontrola letu na dobu trvání pod nepřetržitým dohledem Oficiálního pozorovatele
OO musí dosvědčit jak vzlet, tak přistání a potvrdit čas vypnutí spolu s nutností doplnit dostupné důkazy, jako je letová dokumentace uchovávaná v místě vzletu a přistání pro potvrzení nepřerušeného letu.
POTVRZOVÁNÍ HLÁŠENÍ
Ze strany OO (deklarace, všechny důkazy)
Požadovaná potvrzení (pilot – shoda s předpisy, opravné potvrzení, kalibrace-laboratoř)
Český dodatek
Aeroklub ČR rozlišuje OO na rozhodčí I. a II. třídy. Pravomoci rozhodčích I. třídy jsou totožné s pravomocemi OO podle kapitoly 4 Sportovního Řádu.
Pravomoci rozhodčích II. třídy jsou:
vydávání platných svědectví pro všechny plachtařské výkony,
výkon rozhodčí služby v plachtění s výjimkou řídících funkcí,
- vyhodnocování všech plachtařských výkonů s výjimkou pokusů o rekord a letů k získání zlatého
odznaku a diamantů.

## Slide 23: SŘ D a DM - TŘÍDY KLUZÁKŮ A MZN. SOUTĚŽE
Tato kapitola uvádí rozdělení tříd a některá všeobecná pravidla pro plachtařská mistrovství světa FAI a ostatní mezinárodní soutěže. Podrobnější pravidla pro Mistrovství světa a mezinárodní soutěže jsou uvedena v Dodatku A k tomuto řádu (SŘ3A) a ve Všeobecném dílu Sportovního řádu FAI. Kdykoliv se v těchto pravidlech objeví slovo „soutěž“, pak tato pravidla se použijí jak pro mistrovství světa, tak pro mzn. soutěže.
Pokud je ustaven výkon pro odznak nebo rekord během soutěže, pak požadavky řádu musí být jednoznačně splněny bez ohledu na pravidla soutěže.
SOULAD S PRAVIDLY PRO TŘÍDY
Rekordní lety Oficiální pozorovatel musí potvrdit, že kluzák použitý k rekordnímu letu, splňuje požadavky pravidel příslušné třídy rekordní klasifikace a musí potvrdit veškerá požadovaná měření a kontroly.
Soutěže Kluzáky musí být k dispozici organizátorovi soutěže tak, jak je předepsáno místními propozicemi a tak, aby mohlo být zkontrolováno a změřeno, zda odpovídají pravidlům třídy.
Měření rozpětí křídla Pro účely měření a ke splnění požadavků pravidel třídy je za rozpětí křídla považována maximální vzdálenost mezi dvěma svislými rovinami, dotýkajícími se konců křídel a rovnoběžnými s rovinou symetrie kluzáku, přičemž kluzák stojí vodorovně na zemi a přičemž je povoleno každé křídlo podepřít do konfigurace jeho nezatíženého tvaru.
Tento nezatížený tvar závisí na konstrukci kluzáku, ale všeobecně to bude znamenat, že odtoková hrana se po délce křídla bude jevit jako přímka.

## Slide 24: SŘ D a DM - TŘÍDY KLUZÁKŮ A MZN. SOUTĚŽE
Omezení hmotnosti
Organizátoři soutěží mohou omezit maximální hmotnost kluzáku v kterékoliv třídě. Jakákoliv taková omezení musí být uvedena v oficiální nabídce a musí být schválena IGC.
Výměna částí
Kromě situace, kdy je to dáno pravidly mistrovství, musí kluzák mít stejnou sadu křídel a jejich doplňků, trupu a ocasních ploch po celou dobu soutěže.
Potvrzení o letové způsobilosti
Kluzák musí mít platné Osvědčení o letové způsobilosti nebo platné Povolení k letu, které nevylučuje soutěžní létání a splňuje podmínky o letové způsobilosti.
POUŽITÍ KOEFICIENTŮ Účelem použití koeficientů musí být co nejlepší porovnání výkonů soutěžících kluzáků. Užité hodnoty koeficientů musí být přímo úměrné předpokládaným přeletovým rychlostem kluzáků v typických plachtařských podmínkách příslušné soutěže.
Pokud mají být koeficienty použity, musí být přímo uplatněny na dosaženou rychlost u závodníků, kteří dosáhli cíle, nebo na vzdálenost u závodníků, kteří nedoletěli do cíle. Soutěžící, kteří dokončili úkol nesmí obdržet méně bodů, než je jejich plná hodnota za vzdálenost a soutěžící, kteří nedokončili úkol nesmí obdržet více bodů, než je jejich plná hodnota za vzdálenost. Každý seznam koeficientů navržený pro soutěž musí být schválen IGC.

## Slide 25: SŘ D a DM - TŘÍDY KLUZÁKŮ A MZN. SOUTĚŽE
ČASOVÉ OBDOBÍ PRO ZMĚNU TŘÍD
Minimální období mezi oznámením nové třídy a jejím zařazením nebo uplatnění velké změny pravidel existující třídy nesmí být běžně menší než 4 roky. Menší změny, které nevyžadují změny konstrukce, musí být běžně oznámeny 2 roky předem. Při zvláštních důvodech může IGC tento interval zmenšit.
MISTROVSTVÍ SVĚTA
Mistrovství světa v plachtění jsou organizována ve třídách, uvedených níže. Mistrovství žen a Mistrovství juniorů mohou být také organizována na úrovni Mistrovství světa. Motorové kluzáky jsou začleněny mezi ostatní třídy mistrovství.
SOUTĚŽNÍ TŘÍDY
Volná třída Nemá žádná omezení.
Třída 20m vícemístné
a. ÚČAST Ve třídě jsou přípustné kluzáky s posádkou dvou členů. Posádka musí reprezentovat stejný NAC a musí mít sportovní licence vydané tímto NAC. Vítězná posádka obdrží jako celek titul vítěze.
b. ROZPĚTÍ Nesmí překročit 20 000 mm.
c. PŘÍTĚŽ Odhoditelná přítěž je povolena
d. BODOVÁNÍ S výjimkou světových mistrovství může bodovací vzorec obsahovat koeficienty kluzáků. Přičemž kluzák v soutěži musí spadat do rozsahu koeficientů schválených pro soutěž.
Třída 18 metrů Jediným omezením je maximální rozpětí 18.000 mm.

## Slide 26: SŘ D a DM - TŘÍDY KLUZÁKŮ A MZN. SOUTĚŽE
Třída 15 metrů Jediným omezením je maximální rozpětí 15.000 mm
Třída 13,5 metrů Jediným omezením je maximální rozpětí 13 500 mm.
Standardní třída
KŘÍDLA Rozpětí nesmí překročit 15.000 mm. Jakákoli jiná změna profilu křídla než normální použití křidélek je zakázána. Zařízení pro zvýšení vztlaku jsou zakázána i když jsoui zneschopněna.
BRZDÍCÍ KLAPKY Kluzák musí být vybaven brzdícími klapkami, které nemohou být použity ke zvýšení výkonu kluzáku. Brzdící padáky jsou zakázány.
PODVOZEK Podvozek může být pevný nebo zasunovací. Hlavní kolo musí mít průměr nejméně 300 mm šířka pneumatiky musí mít šířku 100 mm.
PŘÍTĚŽ Odhoditelná přítěž je povolena.
Klubová třída Cílem Klubové třídy je využít hodnotu starších vysokovýkonných kluzáků při nenákladných, ale vysoce kvalitních mistrovstvích a umožnit pilotům, kteří nemají možnost létat na nejvýkonnějších kluzácích, účastnit se soutěží nejvyšších úrovní.
ÚČAST Jediným omezením je to, aby kluzák byl zařazen do seznamu koeficientů schválených pro soutěž.
PŘÍTĚŽ Odhoditelná přítěž není povolena.
BODOVÁNÍ Bodovací vzorce pro mistrovství musí obsahovat handicapové koeficienty.

## Slide 27: SŘ D a DM - TŘÍDY KLUZÁKŮ A MZN. SOUTĚŽE
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE Mezinárodní soutěže mohou být pořádány ve třídách mistrovství světa a v jiných třídách, zvlášť schválených IGC. Právo účastnit se na některých mistrovstvích je omezena:
a. MISTROVSTVÍ ŽEN - v jedné nebo více schválených třídách, otevřena pouze pro ženské letové posádky.
b. MISTROVSTVÍ JUNIORŮ Mistrovství v jedné nebo více schválených třídách, která jsou otevřena pouze pro piloty, od jejichž narození uplynulo v kalendářním roce (1. ledna až 31. prosince), do kterého spadá začátek mistrovství, 25 let nebo méně.